## Slide 1
Построение защищенной DMVPN-сети с резервированием каналов на основе технологий сотовой связи (LTE/5G)
Network Engineer. Professional

## Slide 2: Меня хорошо видно & слышно?

## Slide 3: Защита проекта Тема: Построение защищенной DMVPN-сети с резервированием каналов на основе технологий сотовой связи (LTE/5G)
Алексей Бобков
Кратко о вас и вашей деятельности

## Slide 4: План защиты
Цель и задачи проекта
Какие технологии использовались
Что получилось
Выводы
Вопросы и рекомендации

## Slide 5
Цель и задачи проекта
1. | Изучить принципы работы технологии DMVPN (фазы работы, компоненты, протокол NHRP).
2. | Разработать топологию и архитектуру сети.
3. | Смоделировать работу сети в эмуляторе (EVE-NG) с использованием различных протоколов динамической маршрутизации.
4. | Протестировать сценарии основной работы, перехода на резервный канал и восстановления.
5. | Сделать выводы и заключение.
Цель проекта: Разработать и смоделировать проект отказоустойчивой защищенной сети для распределенных офисов на основе технологии DMVPN с использованием сотовой связи в качестве резервного канала

## Slide 6: Какие технологии использовались
Группа технологий | Конкретные технологии | Задача в проекте
Overlay-сеть | DMVPN, NHRP, mGRE | Создание динамической сетки туннелей
Безопасность | IPsec, IKEv2, ESP, AES/SHA | Шифрование и защита трафика в туннелях
Доступ в Интернет | LTE, 5G | Резервный канал связи
Маршрутизация | BGP, OSPF | Обновление путей при смене каналов
Отказоустойчивость | IP SLA, Object Tracking | Мониторинг и автоматическое переключение на резервный канал

## Slide 7: Легенда
1. | Компания имеет ярко выраженную распределенную структуру.
2. | Центральный офис имеет два канала Интернет: - Основной канал: Выделенная линия (Dedicated Internet Access), 200 Мбит/с, статический белый IP-адрес. Высокая надежность, SLA от провайдера. - Резервный канал: Широкополосный доступ по оптоволокну (PPPoE / DHCP) от другого провайдера, 100 Мбит/с, статический белый IP-адрес. Меньшая надежность, нет SLA.
3. | Удаленные офисы можно условно поделить на 3 категории: Тип A – имеет хорошо развитую ИТ инфраструктуру, имеет два канала Интернет, основной и резервный, оба с белыми IP адресами. Тип B – имеет только один канал Интернет с белым IP адресом. Тип C – имеет только один канал Интернет без белого IP адреса или не имеет подключения к Интернет наземным каналам.
Notes: Р асказать легенду

## Slide 8: Общая схема сети

## Slide 9: Туннельная схема сети

## Slide 10: Что получилось
Разместите на слайде(-ах) артефакты проекта:
код
схемы (архитектура, БД)
ссылки на файлы в репозитории
скрины экранов приложения
фото или видео
Либо продемонстрируйте проект отдельно.

## Slide 11: Выводы
1. | 
2. | 
3. | 
Оцените работу над проектом и ответьте на вопросы:
У вас получилось достичь цели и выполнить все задачи?
Что далось легко, а с чем возникли трудности?
Сколько времени занял проект?
Насколько полезным оказался для вас проект от 1 до 10?
  1 = я не научился ничему новому
  10 = очень полезно, я получил новый опыт
Остались ли у вас вопросы по проекту?
Как вы планируете развиваться дальше?

## Slide 12
Вопросы и рекомендации
если есть вопросы
если вопросов нет
+
–
Ответьте на вопросы одногруппников и преподавателей и получите обратную связь на свою работу

## Slide 13: Спасибо за внимание!